ОТРАСЛЕВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ

НОРМЫ

ОСВЕЩЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

ОСН-АПК 2.10.24.001-04

Дата введения 2004-12-01

ПРЕДИСЛОВИЕ

1 РАЗРАБОТАНЫ: ФГНУ НПЦ "Гипронисельхоз" (Минсельхоз России) при участии ГНУ "ВНИИВСГЭ", ГНУ ВНИТИП, ГНУ ВИЭСХ (РАСХН), СарНИИСГ (Минздрав России), ФГОУ ВПО МГАВМиБ (Минсельхоз России).

ВНЕСЕНЫ: ФГНУ НПЦ "Гипронисельхоз".

2 ОДОБРЕНЫ: НТС Минсельхоза России (протокол от 08.04.2004 г. № 22).

3 УТВЕРЖДЕНЫ И ВВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ: Заместителем Министра сельского хозяйства Российской Федерации С.Г. Митиным 10.11.2004 г.

4 ВЗАМЕН: ВСН-1991.

5 СОГЛАСОВАНЫ:

Департаментом ветеринарии Минсельхоза России (письмо от 14.05.2004 № 13-5-27/982)

Департаментом аграрной политики и развития сельских территорий Минсельхоза России (10.11.2004 г.);

Заместителем Руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (письмо от 24.09.2004 г. № 0100/1574-04-23).

6 РАССМОТРЕНЫ: Главгосэкспертизой Госстроя России (письмо от 24.05.2004 г. № 24-1-13/1042).

1 Основные положения

1.1 Настоящие нормы освещенности должны соблюдаться при проектировании освещения помещений вновь строящихся и реконструируемых сельскохозяйственных зданий и сооружений и площадок сельскохозяйственных предприятий.

Впредь до вступления в силу соответствующих технических регламентов осуществлять применение настоящих отраслевых строительных норм в добровольном порядке, за исключением обязательных требований, обеспечивающих достижение целей законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (Федеральный закон о техническом регулировании от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ).

1.2 При проектировании освещения сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений, кроме настоящих норм следует учитывать требования СНиП 23-05-95, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, ПУЭ, НПБ 105-95, НПБ 201-96, ППБ 01-03, ППБ 04-76, СП 11-107-98, НПБ 88-2001 и других строительных норм и норм технологического проектирования.

1.3 Совмещенное освещение помещений допускается предусматривать в случаях, когда невозможно обеспечить нормированные значения коэффициента естественной освещенности (КЕО) (здания с пролетами большой ширины, многопролетные здания с боковым освещением и т.п.).

1.4 Искусственное освещение проектируется в соответствии с требованиями норм технологического проектирования отдельных объектов (птицеводческих, шампиньонниц и т.п.) и может быть рабочим, аварийным, эвакуационным и охранным.

1.5 Естественное освещение необходимо предусматривать в помещениях с постоянным пребыванием людей.

2 Нормативные ссылки

В настоящих нормах технологического проектирования использованы ссылки на следующие документы:

СНиП 23-05-95. Естественное и искусственное освещение.

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий.

НТП 1-99. Нормы технологического проектирования предприятий крупного рогатого скота.

НТП 17-99*. Нормы технологического проектирования систем удаления и подготовки к использованию навоза и помета.

НТП-АПК 1.10.01.001-00. Нормы технологического проектирования ферм крупного рогатого скота крестьянских хозяйств.

НТП-АПК 1.10.02.001-00. Нормы технологического проектирования свиноводческих ферм крестьянских хозяйств.

НТП-АПК 1.10.03.001-00. Нормы технологического проектирования овцеводческих предприятий.

НТП-АПК 1.10.04.001-00. Нормы технологического проектирования коневодческих предприятий.

НТП-АПК 1.10.06.001-00. Нормы технологического проектирования звероводческих и кролиководческих ферм.

НТП-АПК 1.10.06.002-01. Нормы технологического проектирования предприятий малой мощности звероводческих и кролиководческих ферм.

НТП-АПК 1.10.07.001-02. Нормы технологического проектирования ветеринарных объектов для животноводческих, звероводческих, птицеводческих предприятий и крестьянских хозяйств.

НТП-АПК 1.10.11.001-00. Нормы технологического проектирования хранилищ силоса и сенажа.

НТП-АПК 1.10.12.001-02. Нормы технологического проектирования предприятий по хранению и обработке картофеля и плодоовощной продукции.

НТП-АПК 1.10.13.001-03. Нормы технологического проектирования складов твердых минеральных удобрений и химических мелиорантов.

НТП-АПК 1.10.14.001-01. Нормы технологического проектирования пунктов первичной обработки шкурок и других продуктов убоя каракульских ягнят.

НТП-АПК 1.10.16.001-02. Нормы технологического проектирования кормоцехов для животноводческих ферм и комплексов.

НТП 10-95. Нормы технологического проектирования теплиц и тепличных комбинатов для выращивания овощей и рассады.

НТП 16-93. Нормы технологического проектирования предприятий послеуборочной обработки и хранения продовольственного фуражного зерна и семян зерновых культур и трав.

НТП 16 М-93. Нормы технологического проектирования семейных ферм зернового направления и зерноперерабатывающих предприятий малой мощности.

НТПС-88*. Нормы технологического проектирования электрических сетей сельскохозяйственного назначения.

ВНТП 2-96. Ведомственные нормы технологического проектирования свиноводческих предприятий.

ВНТП 12/2-89. Ведомственные нормы технологического проектирования складов жидких средств химизации.

ВНТП 12/3-89. Ведомственные нормы технологического проектирования складов пестицидов.

ВНТП сх 14-80. Ведомственные нормы технологического проектирования предприятий по переработке плодов и овощей в колхозах и совхозах

НПБ 88-2001. Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования.

НПБ 105-95. Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности.

НПБ 201-96. Пожарная охрана предприятий. Общие требования.

ППБ 01-03. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации.

ПУЭ. Правила устройства электроустановок.

ПТЭ. Правила эксплуатации электроустановок потребителей.

ПТБ. Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок.

СП 11-107-98. Порядок разработки и состав раздела "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций" проектов строительства.

ГОСТ 19348-82*. Изделия электротехнические сельскохозяйственного назначения. Общие технические требования. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение.

Методические рекомендации по применению энергосберегающих режимов освещения для сельскохозяйственной птицы (одобрены советом ВПНО "Союзптицепром" при Госагропроме СССР 28 июня 1989 г., Загорск)

Рекомендации по применению ультрафиолетового облучения в животноводстве и птицеводстве (М., "Колос", 1979 г.).

Рекомендации по инфракрасному обогреву молодняка сельскохозяйственных животных и птиц (М., "Колос", 1979 г.).

3 Естественное освещение

3.1 Естественное освещение следует предусматривать в следующих сельскохозяйственных зданиях и помещениях:

- растениеводческих зданиях и сооружениях (теплицах, оранжереях, вегетариях и т.д.);

- животноводческих зданиях;

- промышленных зданиях, обслуживающих сельскохозяйственное производство (ремонтных мастерских, столярных цехах и т.д.);

- цехах по обработке и переработке сельскохозяйственной продукции (молокоприемных, по переработке плодов и овощей, по обработке шкурок каракульских ягнят, по обработке картофеля, плодов и овощей);

- в административных зданиях и помещениях сельскохозяйственных предприятий;

- складских объектах (складах минеральных удобрений, хранилищах зерна, плодов и овощей).

3.2 Помещения для содержания птицы допускаются без естественного освещения в соответствии с заданием на проектирование.

3.3 Нормированные значения КЕО, eN, для зданий и сооружений, располагаемых в различных районах (приложение А), следует определять по формуле:

eN = eH · mN                                                                  (1)

где N - номер группы обеспеченности естественным светом административных районов по таблице 1;

eH - значение КЕО по таблице 2;

mN - коэффициент светового климата по таблице 1.

Таблица 1 - Коэффициент светового климата

| Световые проемы | Ориентация световых проемов по сторонам горизонта | Коэффициент светового климата, m |
| --- | --- | --- |
|  |  | Номер группы административных районов |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 В наружных стенах зданий | С | 1 | 0,90 | 1,1 | 1,2 | 0,8 |
|  | СВ, СЗ | 1 | 0,90 | 1,1 | 1,2 | 0,8 |
|  | З, В | 1 | 0,90 | 1,1 | 1,1 | 0,8 |
|  | ЮВ, ЮЗ | 1 | 0,85 | 1,0 | 1,1 | 0,8 |
|  | Ю | 1 | 0,85 | 1,0 | 1,1 | 0,75 |
| 2 В прямоугольных и трапециевидных фонарях | С-Ю | 1 | 0,90 | 1,1 | 1,2 | 0,75 |
|  | СВ-ЮЗ,ЮВ-СЗ | 1 | 0,90 | 1,2 | 1,2 | 0,7 |
|  | В-З | 1 | 0,90 | 1,1 | 1,2 | 0,7 |
| 3 В фонарях типа "Шед" | С | 1 | 0,90 | 1,2 | 1,2 | 0,7 |
| 4 В зенитных фонарях | - | 1 | 0,90 | 1,2 | 1,2 | 0,75 |
| Примечания 1 Условные обозначения: С - северное; СВ - северо-восточное; СЗ - северо-западное; В - восточное; З - западное; С-Ю - север-юг; В-З - восток-запад; Ю - южное; ЮВ - юго-восточное; ЮЗ - юго-западное. 2 Группы административных районов России по ресурсам светового климата приведены в приложении А. |

Таблица 2 - Значение коэффициента естественной освещенности

| Здания и помещения | Значение КЕО, % | Поверхность, для которой нормируется КЕО |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 Животноводческие здания |
| 1.1 Для крупного рогатого скота |
| 1.1.1 Помещения для коров молочного направления: |  |  |
| - при привязном содержании места для кормления, отдыха и доения | 0,5 | 0,5 м от пола |
| - при боксовом содержании места для кормления и отдыха | 0,4 | Пол |
| 1.1.2 Помещения для телят и ремонтного молодняка | 0,4 | То же |
| 1.1.3 Родильное отделение | 0,5 | " |
| 1.1.4 Профилакторий | 0,7 | " |
| 1.1.5 Доильное отделение | 0,5 | 0,5 м от пола |
| 1.1.6 Молокоприемная | 0,8 | 0,8 м от пола |
| 1.1.7 Помещения для откорма крупного рогатого скота | 0,35 | Пол |
| 1.1.8 Пункт искусственного осеменения | 1,0 | 0,8 м от пола |
| 1.2 Для свиней |
| 1.2.1 Помещения для хряков-производителей, холостых, супоросных маток, поросят-отъемышей и ремонтного молодняка | 0,5 | Пол |
| 1.2.2 Помещения для подсосных маток | 0,6 | Пол |
| 1.2.3 Помещения для содержания откормочного поголовья | 0,35 | То же |
| 1.2.4 Пункт искусственного осеменения | 1,0 | 0,8 м от пола |
| 1.2.5 Свинарник для контрольного выращивания молодняка (элевер) | 0,5 | То же |
| 1.2.6 Производственный корпус станции искусственного осеменения | 0,8 | " |
| 1.3 Для овец |
| 1.3.1 Помещения для овец, коз, баранов, молодняка после отбивки, тепляки с родильными отделениями | 0,5 | Пол |
| 1.3.2 Помещения для валухов | 0,35 | То же |
| 1.3.3 Помещения стригального пункта и манеж в бараннике | 1,0 | " |
| 1.3.4 Пункт искусственного осеменения (манежи для взятия спермы и осеменение маток) | 1,0 | 0,8 м от пола |
| 1.4 Для лошадей |
| 1.4.1 Помещения для племенных лошадей | 0,5 | Пол |
| 1.4.2 Помещения для рабочих лошадей | 0,35 | То же |
| 1.4.3 Помещения при табунном содержании лошадей | 0,35 | " |
| 1.4.4 Родильное отделение | 0,5 | " |
| 1.4.5 Пункт искусственного осеменения | 1,0 | 0,8 м от пола |
| 1.5 Для верблюдов |
| 1.5.1 Помещения для верблюдов - производителей | 0,5 | Пол |
| 1.5.2 Помещения для выжеребки верблюдоматок и содержания их с верблюжатами | 0,5 | То же |
| 1.5.3 Помещения для молодняка | 0,5 | " |
| 1.5.4 Пункт дойки | 0,5 | " |
| 1.5.5 Цех для приготовления кисломолочных продуктов | 1,0 | " |
| 1.5.6 Помещения для содержания верблюдоматок с верблюжатами | 0,5 | " |
| 1.5.7 Передвижной пункт доения | 0,5 | " |
| 1.5.8 Пункт стрижки | 1,0 | " |
| 2 Звероводческие и кролиководческие здания |
| 2.1 Помещения для содержания кроликов: |  |  |
| - основное стадо | 0,5 | 0,3 м от пола клетки |
| - ремонтный молодняк | 0,5 | То же |
| - молодняк на откорме | 0,4 | 0,25 м от пола клетки |
| 2.2 Помещения для содержания нутрий: |  |  |
| - основное стадо | 0,5 | 0,3 м от пола |
| - ремонтный молодняк | 0,5 | То же |
| - забойный молодняк | 0,4 | 0,3 м от пола |
| 2.3 Помещения для съемки, обработки и обкатки шкурок | 1,0 | 0,8 м от пола |
| 2.4 Помещения для приготовления кормов, кормокухня для зверей | 1,0 | То же |
| 2.5 Сортировочная и браковочная шкурок | 1,0 | " |
| 3 Ветеринарные объекты для животноводческих, звероводческих и кролиководческих предприятий |
| 3.1 Помещения для содержания животных в стационарах, изоляторах, карантинах | 1,0 | 0,8 м от пола |
| 3.2 Помещения в вивариях для подопытных: |  |  |
| - животных | 1,0 | То же |
| - птиц | 1,0 | 0,3 м от пола или пола клетки |
| 3.3 Помещения для убоя: |  |  |
| - животных | 1,0 | 0,8 м от пола |
| - птицы | 1,0 | То же |
| 3.4 Помещения вскрывочных | 1,0 | " |
| 3.5 Манеж-приемная | 1,0 | " |
| 3.6 Помещение для проведения лечебных процедур | 1,0 | " |
| 3.7 Лабораторные помещения: | 1,0 | " |
| - бактериологическое отделение | 1,0 | " |
| 3.7 Лабораторные помещения: | 1,0 | 0,8 м от пола |
| - бактериологическое отделение | 1,0 | То же |
| - химико-токсикологическое, паразитологическое отделение | 1,0 | " |
| - комната для подготовки проб для исследований | 1,0 | " |
| 4 Помещения подсобно-вспомогательного назначения животноводческих, звероводческих и кролиководческих зданий |
| 4.1 Кабинет врача, манеж-приемная, аптека, диагностический кабинет, моечная, лаборатория, убойная | 1,0 | 0,8 м от пола |
| 4.2 Ремонтные мастерские, столярные цеха, кузницы и др. вспомогательные объекты, относящиеся к малой точности зрительной работы | 1,0 | То же |
| 5 Растениеводческие помещения (потребность в ФАР* |
| 5.1 Рассадные теплицы | 25 Вт/м2 (облученность) | Пол |
|  | 250** Вт.ч/м2 (суточное количество) |  |
| 5.2 Овощные теплицы | 70 Вт/м2 (облученность) | Пол |
|  | 900** Вт.ч/м2 (суточное количество) |  |
| * ФАР - фотосинтетически активная радиация. ** Если суточное количество ФАР составляет 0,9 от приведенного значения, необходимо дополнительное искусственное облучение. Примечания 1 Нормативы естественной освещенности eH приведены для 1 группы административных районов. 2 Для объектов, не указанных в таблице, eH не нормируется. |

3.4 В зданиях, предназначенных для работы людей, за исключением помещений для содержания животных и хранения сельскохозяйственной продукции, нормируемые значения КЕО следует обеспечивать согласно СНиП 23-05-95 (глава 5).

4 Искусственное освещение

4.1 Искусственное освещение подразделяется на рабочее, аварийное, охранное и дежурное.

4.2 В данных нормах рассматривается освещенность на рабочей поверхности от системы общего освещения в лк.

4.3 Рабочее освещение следует предусматривать для всех помещений зданий, а также участков открытых пространств, предназначенных для работы, прохода людей и движения транспорта.

Нормируемые характеристики освещения в помещениях и снаружи зданий могут обеспечиваться как светильниками рабочего освещения, так и совместным действием с ними светильников освещения безопасности и (или) эвакуационного освещения.

При необходимости часть светильников рабочего или аварийного освещения может использоваться для дежурного освещения.

4.4 Нормированные уровни освещенности в зоне размещения животных, птицы и местах выполнения работ должны соответствовать значениям, приведенным в таблицах 3-19.

Таблица 3 - Нормы освещенности

| Помещения, участок, оборудование | Рабочая поверхность, для которой нормируется освещенность | Плоскость, в которой нормируется освещенность | Освещенность при лампах, лк | Дополнительные указания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | газоразрядных | накаливания |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Животноводческие здания и сооружения |
| 1.1 Для крупного рогатого скота молочного направления |
| 1.1.1 Помещения для содержания коров и ремонтного молодняка: |  |  |  |  |  |
| - зона кормления | Пол, зона расположения кормушек | Горизонтальная | 75 | 30 | Во время доения освещенность на уровне вымени коровы должна быть не менее 150 лк |
| - стойла, секции, боксы | Пол, зона расположения кормушек | Горизонтальная | 50 | 20 |  |
| 1.1.2 Помещения для содержания быков-производителей | Пол, зона расположения кормушек | То же | 75 | 30 | - |
| 1.1.3 Помещения родильного отделения: |  |  |  |  |  |
| - для отела коров | Пол | " | 150 | 100 | - |
| - для санитарной обработки коров | То же | " | 75 | 30 | - |
| - профилакторий, помещения для содержания телят | " | " | 100 | 50 | - |
| 1.1.4 Телятники | " | " | 100 | 50 | - |
| 1.2 Для крупного рогатого скота мясного направления |
| 1.2.1 Денник и секции для коров-кормилиц с телятами | Пол | Горизонтальная | 75 | 30 | - |
| 1.2.2 Помещения для доращивания молодняка | То же | То же | 50 | 20 | - |
| 1.2.3 Помещения для откорма молодняка (стойла, секции, боксы) | " | " | 50 | 20 | - |
| 1.2.4 Помещения для санитарной обработки, сушки и взвешивания молодняка | Шкала приборов | Плоскость расположения шкалы | 100 | 50 | - |
| 1.3 Для свиней |
| 1.3.1 Помещения для содержания хряков-производителей, холостых и супоросных маток | Пол | Горизонтальная | 75 | 30 | - |
| 1.3.2 Помещения для подсосных маток | То же | То же | 100 | 50 | - |
| 1.3.3 Помещения для содержания отъемышей и ремонтного молодняка | " | " | 75 | 30 | - |
| 1.3.4 Помещения для содержания откормочного поголовья | Пол | Горизонтальная | 50 | 20 | - |
| 1.3.5 Помещения для контрольного выращивания молодняка (элевер) | То же | То же | 75 | 30 | - |
| 1.4 Для овец |
| 1.4.1 Помещения для содержания маток, баранов, пробников, молодняка после отбивки, валухов | Пол | Горизонтальная | - | 20 | - |
| 1.4.2 Тепляк с родильным отделением | Пол клетки | То же | 100 | 50 | - |
| 1.4.3 Открытый баз с кормовой площадкой | Земля | " | - | 10 | - |
| 1.4.4 Помещение для стрижки овец | Стол, настил | " | 200 | 150 | При комбинированном освещении нормируемая освещенность 300 лк, в том числе от общего: |
|  |  |  |  |  | - при разрядных лампах - 150 лк |
|  |  |  |  |  | - при лампах накаливания - 50 лк |
| 1.5 Для коз |
| 1.5.1 Помещение для содержания коз, козлов-производителей, козлов-пробников, молодняка | Пол | Горизонтальная | - | 20 | - |
| 1.5.2 Тепляк с родильным отделением | Пол клетки | То же | 100 | 50 | - |
| 1.5.3 Помещение для вычесывания пуха (стрижки) на козоводческих фермах | Пол | " | 150 | 100 | - |
| 1.6 Для лошадей |
| 1.6.1 Помещение для содержания племенных лошадей | Пол | Горизонтальная | 75 | 30 | - |
| 1.6.2 Помещение для содержания рабочих лошадей | То же | То же | 50 | 20 | - |
| 1.6.3 Помещения для содержания молодняка, манеж для запряжки, седловки и тренинга | " | " | 75 | 30 | - |
| 1.6.4 Родильное отделение | " | " |  |  | - |
| 1.6.5 Ванно-душевой денник | " | " | 75 | 30 | - |
| 1.6.6 Упрощенное помещение для лошадей (загонный сарай) при табунном содержании | " | " | - | 20 | - |
| 1.6.7 Навес с коновязью, базы-навесы | Земля | " | - | 10 | - |
| 1.7 Для верблюдов |
| 1.7.1 Помещения для верблюдов - производителей | Пол | Горизонтальная | 75 | 30 | - |
| 1.7.2 Помещения для выжеребки верблюдоматок и содержания их с верблюжатами | Пол | Горизонтальная | 75 | 30 | - |
| 1.7.3 Помещения для молодняка | То же | То же | 75 | 30 | - |
| 1.7.4 Пункт дойки | " | " | 200 | 150 | - |
| 1.7.5 Цех для приготовления кисломолочных продуктов | " | " | 150 | 100 | - |
| 1.7.6 Помещения для содержания верблюдоматок с верблюжатами | " | " | 75 | 30 | - |
| 1.7.7 Передвижной пункт доения | Пол | Горизонтальная | 150 | 100 | - |
| 1.7.8 Пункт стрижки | То же | То же | 200 | 150 | - |
| 2 Птицеводческие здания и сооружения (ВНИТИП) |
| 2.1 Помещение для напольного содержания яичных кур промышленного и племенного стад | Пол | Горизонтальная | 60 | 30 | Обеспечить регулирование освещенности в диапазоне 10-60 лк |
| 2.2 Помещения для клеточного содержания яичных кур племенного и промышленного стад | Кормушки | " | 60 | 30 | Обеспечить регулирование освещенности в диапазоне 5-60 лк |
| 2.3 Помещения для напольного выращивания ремонтного молодняка | Пол | " | 60 | 30 | То же |
| 2.4 Помещения для клеточного выращивания ремонтного молодняка | Кормушки | " | 60 | 30 | " |
| 2.5 Помещения для напольного выращивания бройлеров | Пол | " | 50 | 30 | Обеспечить регулирование освещенности в диапазоне 5-50 лк |
| 2.6 Помещения для клеточного выращивания бройлеров | Кормушки | Горизонтальная | 50 | 30 | То же |
| 2.7 Помещение для напольного содержания племенного стада яичных кур | Пол | " | 60 | 40 | Обеспечить регулирование освещенности в диапазоне 5-60 лк |
| 2.8 Помещение для клеточного содержания племенного стада мясных кур | Кормушки | " | 60 | 40 | То же |
| 2.9 Помещения для напольного выращивания ремонтного молодняка мясных кур | Пол | " | 60 | 40 | " |
| 2.10 Помещения для клеточного выращивания ремонтного молодняка мясных кур | Кормушки | Горизонтальная | 60 | 40 | Обеспечить регулирование освещенности в диапазоне 5-60 лк |
| 2.11 Помещение для содержания индеек племенного стада | Пол | То же | 100 | 80 | Обеспечить регулирование освещенности в диапазоне 15-100 лк |
| 2.12 Помещение для выращивания ремонтного молодняка индеек | То же | " | 70 | 50 | Обеспечить регулирование освещенности в диапазоне 10-70 лк |
| 2.13 Помещения для напольного выращивания индюшат на мясо | Кормушка, поилка | " | 70 | 50 | То же |
| 2.14 Помещения для выращивания ремонтного молодняка гусей и родительского стада | Пол | " | 75 | 30 | Обеспечить регулирование освещенности в диапазоне 15-75 лк |
| 2.15 Помещения для напольного выращивания гусят на мясо | То же | " | 75 | 30 | Обеспечить регулирование освещенности в диапазоне 20-75 лк |
| 2.16 Помещения для клеточного выращивания гусят на мясо | Кормушка | " | 75 | 30 | То же |
| 2.17 Помещения для содержания племенного стада уток | Пол | " | 75 | 30 | Обеспечить регулирование освещенности в диапазоне 15-75 лк |
| 2.18 Помещения для выращивания ремонтного молодняка уток | То же | " | 75 | 30 | То же |
| 2.19 Помещения для напольного выращивания утят на мясо | " | " | 75 | 20 | Обеспечить регулирование освещенности в диапазоне 5-75 лк |
| 2.20 Помещения для клеточного выращивания утят на мясо | Кормушка, поилка | " | 75 | 30 | То же |
| 2.21 Помещения для содержания племенного стада цесарок | Пол | Горизонтальная | 75 | 30 | Обеспечить регулирование освещенности в диапазоне 10-75 лк |
| 2.22 Помещения для клеточного выращивания цесарок на мясо | Кормушки | То же | 75 | 30 | То же |
| 2.23 Помещение для напольного выращивания цесарок на мясо | Пол | " | 75 | 30 | " |
| 2.24 Помещение для клеточного содержания племенного стада перепелов | Кормушка | " | 50 | 30 | Обеспечить регулирование освещенности в диапазоне 5-50 лк |
| 2.25 Помещение для напольного выращивания ремонтного молодняка | Пол | " | 50 | 30 | То же |
| 2.26 Помещение для клеточного выращивания ремонтного молодняка | Кормушка | " | 50 | 30 | " |
| 2.27 Помещение для сортировки и обработки яиц | Стол | " | 300 | 200 | " |
| 3 Здания и сооружения для зверей и кроликов |
| 3.1 Помещение закрытого типа для содержания кроликов | 0,8 м от пола | Горизонтальная | 75 | 50 | - |
| 3.2 Шеды всех видов | То же | То же | 75 | 50 | - |
| 3.3 Вольер для молодняка | Пол | " | 10 | 10 | - |
| 4 Здания, сооружения и помещения, общие для животноводческих, птицеводческих и звероводческих предприятий |
| 4.1 Пункты искусственного осеменения |
| 4.1.1 Манеж, пункты искусственного осеменения животных | Станок | Горизонтальная | 200 | 150 | При комбинированном освещении нормируемая освещенность 400 лк, в том числе от общего: |
|  |  |  |  |  | - при разрядных лампах - 150 лк |
|  |  |  |  |  | - при лампах накаливания - 50 лк |
| 4.1.2 Помещения со стойлами для передержки животных после осеменения | Стойла | То же | 75 | 30 | - |
| 4.2 Здания и помещения для доения, обработки и хранения молока |
| 4.2.1 Преддоильные и последоильные площадки | Пол | Горизонтальная | 50 | 20 | - |
| 4.2.2 Доильные залы и площадки | Зона работы дояра | То же | 200 | 150 | При комбинированном освещении нормируемая освещенность 400 лк, в том числе от общего: |
|  |  |  |  |  | - при разрядных лампах - 150 лк |
|  |  |  |  |  | - при лампах накаливания - 50 лк |
| 4.2.3 Помещения для приема, хранения и первичной обработки молока, заквасочная, разливочная | Шкалы приборов и механизмов. Молочный танк | " | 150 | 100 | - |
| 4.2.4 Холодильные камеры | 0,8 м от пола | " | - | 30 | - |
| 4.2.5 Моечная фляг | Ванна | " | 150 | 100 | - |
| 4.2.6 Цех расфасовки молока в бумажные пакеты | Расфасовочные автоматы | " | 150 | 100 | При комбинированном освещении нормируемая освещенность 300 лк, в том числе от общего: |
|  |  |  |  |  | - при разрядных лампах - 150 лк |
|  |  |  |  |  | - при лампах накаливания - 50 лк |
| 4.3 Ветеринарные объекты |
| 4.3.1 Кабинет врача, аптека | Стол | Горизонтальная | 200 | 150 | - |
| 4.3.2 Манеж-приемная, диагностический кабинет | То же | То же | 200 | 150 | - |
| 4.3.3 Моечная - стерилизационная | Стол, раковина | " | 150 | 100 | - |
| 4.3.4 Кладовая для биопрепаратов и дезосредств | 0,5 м от пола | Горизонтальная | 100 | 50 | - |
| 4.3.5 Помещение для убоя | Стол | То же | 100 | 75 | - |
| 4.3.6 Камера для временного хранения туш | 0,8 м от пола | " | - | 30 | - |
| 4.3.7 Утилизационное | Пол | " | - | 30 | - |
| 4.3.8 Помещения для дезинфекции тары, одежды, транспортных средств | То же | " | - | 30 | - |
| 4.3.9 Помещение для содержания больных животных | " | " | 100 | 50 | - |
| 4.3.10 Вскрывочная с диагностическим кабинетом | Стол | " | 200 | 150 | - |
| 4.3.11 Помещения для проведения лечебных процедур | То же | " | 200 | 150 | - |
| 4.3.12 Помещения для обработки кожного покрова животных | Пол | " | 200 | 150 | - |
| 4.3.13 Лабораторные помещения | То же | " | 200 | 150 | - |
| 4.4 Ветеринарно-санитарный утилизационный завод по производству мясокостной муки |
| 4.4.1 Помещение для приема трупов | Пол | Горизонтальная | 75 | 30 | - |
| 4.4.2 Разделочная | Стол | То же | 200 | 150 | - |
| 4.4.3 Помещения для уничтожения трупов | То же | " | 150 | 100 | - |
| 4.4.4 Помещения для приготовления дезрастворов | " | " | 150 | 100 | - |
| 4.4.5 Помещения для дробления | " | " | 100 | 75 | - |
| 4.4.6 Склад шкур, муки, дезосредств | Пол | " | - | 30 | - |
| 4.4.7 Шкуросъемное помещение | Стол | " | 150 | 100 | - |
| 4.4.8 Помещение для сушки шкур | Пол | " | - | 30 | - |
| 4.4.9 Шкуропосолочное отделение | Стол | " | - | 30 | - |
| 4.4.10 Лаборатория | То же |  | 200 | 150 | - |
| 4.5 Здания для приготовления кормов |
| 4.5.1 Помещения для приема и хранения кормов | Пол | Горизонтальная | - | 20 | - |
| 4.5.2 Участок для подготовки, обработки и смешивания кормов | Поверхность бункера и смесителя | То же | 150 | 100 | - |
| 4.5.3 Варочное отделение | 0,8 м от пола | " | 100 | 50 | - |
| 4.5.4 Площадка для приема кормов | Земля | " | 5 | 5 | В зоне механизмов повысить освещенность до 10 лк |
| 4.6 Сооружения для обработки навоза |
| 4.6.1 Отделение аэрации и обезвоживания навоза, приемо- распределительная камера | Пол | Горизонтальная |  | 20 | - |
| 4.6.2 Отделение хлорации | Зона работы | Горизонтальная | 75 | 30 | - |
| 4.7 Пункты переработки шкурок и шерсти (пуха) |
| 4.7.1 Остывочная | 0,8 м от пола | Горизонтальная | - | 20 | - |
| 4.7.2 Шкуросъемочная и обезжировочная | То же | То же | 200 | 150 | - |
| 4.7.3 Помещение для съемки шкурок с правилок и обработки | Стол | " | 75 | 30 | - |
| 4.7.4 Сушильное помещение | То же | " | - | 20 | - |
| 4.7.5 Убойное отделение с постом обезжиривания и сычужным отделением | " | " | 100 | 75 | - |
| 4.7.6 Отделение естественной сушки | " | " | - | 30 | - |
| 4.7.7 Отделение чистки и отлежки | " | " | - | 30 | - |
| 4.7.8 Отделение сортировки и хранения | " | " | 150 | 100 | - |
| 4.7.9 Утилизационное отделение | Пол | " | 150 | 100 | - |
| 4.7.10 Отделение хранения кондиционных тушек | То же | " | - | 30 | - |
| 4.7.11 Навес для приема и накопления ягнят перед убоем | " | " | - | 30 | - |
| 4.7.12 Площадка для консервации павших и мертворожденных ягнят | " | " | - | 30 | - |
| 4.7.13 Площадка естественной сушки шкурок | " | " | 100 | 75 | - |
| 4.7.14 Помещение для откатки шкурок по мездре и ворсу | Стол | " | 150 | 100 | - |
| 4.7.15 Сортировочная шкурок, пуха | Пол | Горизонтальная | 300 | - | При комбинированном освещении нормируемая освещенность 750 лк, в том числе от общего 150 лк |
| 4.7.16 Помещение для классировки и прессования шерсти | Стол, пресс | То же | 200 | 150 | - |
| 4.7.17 Помещение для хранения шерсти | Пол | " | - | 20 | - |
| 4.7.18 Лаборатории различного назначения | На уровне 0,8 м от пола | " | 300 | 150 | - |
| 4.8 Подсобно-вспомогательные сооружения и площадки |
| 4.8.1 Убойные различные (для животноводческих, звероводческих, кролиководческих, овцеводческих смушкового и каракулевого направлений предприятий) | Стол | Горизонтальная | 100 | 75 | - |
| 4.8.2 Помещения для посола и временного хранения шкур | То же | То же | - | 30 | - |
| 4.8.3 Утилизационные отделения | Пол | " | 150 | 100 | - |
| 4.8.4 Помещения дезинфекционного блока | То же | " | 75 | 30 | - |
| 4.8.5 Помещения для сбора сырья для производства мясокостной муки | " | " | 75 | 30 | - |
| 4.8.6 Компрессорные, диспетчерские, котельная | " | " | 20 | 20 | - |
| 4.8.7 Складские помещения | " | " | 30 | 20 | - |
| 4.8.8 Пункты технического обслуживания | " | " | 150 | 100 | - |
| 4.8.9 Помещения для ремонта оборудования и тары (ремонтные мастерские, столярные цеха, кузницы и др.) | Пол | Горизонтальная | 150 | 100 | - |
| 4.8.10 Машинные отделения | То же | То же | 50 | 100 | - |
| 4.8.11 Вентиляционные камеры, электрощитовые | " | " | 50 | 20 | - |
| 4.8.12 Зарядные, станции газовых сред | " | " | 50 | 20 | - |
| 4.8.13 Площадки для транспортных средств | " | " | - | 10 | - |
| 4.8.14 Грузовые коридоры | " | " | 75 | 30 | - |
| 4.8.15 Весовые | Шкала весов | Вертикальная | 150 | 100 | Допускается локализованное размещение светильников |
| 4.8.16 Площадки приема и отгрузки животных | Земля | Горизонтальная | 10 | 10 | - |
| 4.8.17 Галереи для прогона животных | Пол | То же | 50 | 20 | - |
| 4.8.18 Выгульно- кормовые площадки | Кормушка | " | - | 10 | - |
| 4.8.19 Фуражные, помещения для хранения инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств, запаса кормов и подстилки | Пол | " |  | 10 | - |
| 4.8.20 Выгульные площадки | Земля | " | 0,5 | 0,5 | Допускается прожекторное освещение |
| 5 Здания и сооружения для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции |
| 5.1 Складские помещения для картофеля, овощей и фруктов | Пол проезда, прохода | Горизонтальная | - | 20 | - |
| 5.2 Сортировочная | Зона работы | Горизонтальная | 200 | 150 | - |
| 5.3 Вентиляционная, фумигационная камера | Пол | То же | 50 | 20 | - |
| 5.4 Экспедиция | Стол | " | 75 | 30 | - |
| 5.5 Цехи товарной обработки и фасовки | То же | " | 150 | 100 | - |
| 5.6 Цех переработки | " | " | 150 | 100 | - |
| 5.7 Помещение для проращивания картофеля | Зона работы | " | 100 | 50 | - |
| 5.8 Помещения для инвентаря и машин | Пол | " | - | 10 | - |
| 5.9 Грузовые коридоры | Зона работы | " | 75 | 30 | - |
| 5.10 Помещение для хранения аммиака | Пол | " | - | 20 | - |
| 5.11 Складские помещения для зерна (зерносклады) | То же | " | - | 5 | В зоне действия механизмов 20 лк |
| 5.12 Производственные помещения для обработки зерна: | " | " | - | 10 | То же |
| - отделения протравливания зерна | " | " | - | 10 | - |
| - отделение термического обеззараживания зерна | " | " | - | 10 | - |
| - отделение электромагнитной очистки семян | " | " | - | 10 | - |
| 5.13 Крытый ток для подработки зерна | " | " | - | 10 | - |
| 5.14 Зернохранилища | " | " | - | 20 | - |
| 5.15 Сушильно-очистительное отделение для зерновых пунктов | " | " | - | 10 | - |
| 5.16 Шахты, лестницы | На уровне пола или верха массы | " | - | 10 | Высота подвески светильников - 3 м от рабочей поверхности |
| 5.17 Башня силоса или сенажа |  | " | - | 5 |  |
| 6 Предприятия по переработке плодов и овощей |
| 6.1 Лаборатория | Пол | Горизонтальная | 300 | 200 | - |
| 6.2 Основные производственные помещения подготовительного отделения (мойка, чистка, резка, прессование, варочные, выпарные, обжарочные, укладочные, стерилизационные, сиропные, таро-моечные) | Плоскость на уровне 0,8 м от пола | То же | 200 | 150 | - |
| 6.3 Отделение по производству тары | То же | " | 150 | 100 | - |
| 6.4 Ремонтно- механические мастерские | " | " | 150 | 100 | - |
| 6.5 Склады готовой продукции, сырьевые площадки, отделение мойки бочек, отделение розлива вин в бочки, автоцистерны | " | " | 100 | 50 | - |
| 6.6 Складские помещения, кладовые | " | " | 30 | 20 | - |
| 6.7 Бродильно- дрожжевое отделение винохранилища | " | " | 150 | 100 | - |
| 6.8 Спиртохранилище | " | " | 75 | 100 | - |
| 6.9 Экспедиция готовой продукции | Пол | " | 100 | 50 | - |
| 7 Тепличные предприятия |
| 7.1 Помещения для изготовления питательных кубиков и торфоперегнойных горшочков | Зона обслуживания машин и механизмов | Горизонтальная | 75 | 30 | - |
| 7.2 Помещения для хранения лука, корнеплодов на выгон семян | Пол | То же | 50 | 20 | - |
| 7.3 Помещение для прорастания семян | Пол | Горизонтальная | 75 | 30 | Обеспечить световое облучение в соответствии с требованиями технологии прорастания семян |
| 7.4 Экспедиции (упаковочные, сортировочные) | Стол | То же | 75 | 30 | - |
| 7.5 Участок для резки стекла | То же | " |  |  | - |
| 7.6 Помещения (боксы) выдачи продукции | " | " | 75 | 30 | - |
| 8 Склады сухих минеральных удобрений и химических средств защиты растений |
| 8.1 Складские помещения для удобрений и ядохимикатов | Пол | Горизонтальная | - | 10 | - |
| 8.2 Помещения для обезвреживания и мойки транспортных технологических машин | То же | То же | - | 30 | - |
| 8.3 Помещение для расфасовки и перезатаривания пестицидов | " | " | - | 30 | - |
| 8.4 Помещения для хранения необезвреженной тары | " | " | - | 10 | - |
| Примечания 1 Степень защиты электрооборудования в складах пестицидов и других средств защиты растений принимают по соответствующим нормам технологического проектирования. 2 В местах проведения инспекции сырья освещенность должна быть не менее 300 лк. 3 В сельскохозяйственных вспомогательных объектах и помещениях коэффициент пульсации и показатель дискомфорта не нормируется. |

Таблица 4 - Режим прерывистого освещения для ремонтного молодняка промышленного и родительского стад яичных кур

В часах

| Возраст цыплят, дн. | Общая продолжительность | Освещенность, лк | Время включения освещения | Время выключения освещения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | света | темноты |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1-3 | 23-00 | 1 -00 | 40 | 0 | 23 |
| 4-7 | 17-00 | 7-00 | 30 | 3 | 20 |
| 8-10 | 15-00 | 9-00 | 20 | 4 | 19 |
| 11-14 | 13-00 | 11-00 | 20 | 5 | 18 |
| 15-17 | 11-00 | 13-00 | 20 | 6 | 17 |
| 18-21 | 10-00 | 14-00 | 20 | 7 | 17 |
| 22-119 | 6-00 | 18-00 | 7-10 | 9 | 12 |
|  |  |  |  | 14 | 17 |
| Примечание - В зависимости от применяемого распорядка рабочего дня на птицефабриках (начало и конец работы) допускается смещение времени включения и выключения системы освещения на ±1 ч. |

Таблица 5 - Режим ритмичного варьирования освещенности для ремонтного молодняка промышленного и родительского стад яичных кур

В часах

| Возраст птицы, дн. | Общая продолжительность | Освещенность, лк | Время включения освещения | Время выключения освещения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | света | темноты |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1-4 | 17 | 7 | 50-60 | 0 | 17 |
| 5-10 | 15 | 9 | 40-45 | 2 | 17 |
| 11 -15 | 13 | 11 | 30-35 | 4 | 17 |
| 16-21 | 11 | 13 | 20-25 | 6 | 17 |
| 22 и более | 9 | 5 | 25-0,4 | 8 | 17 |
| Примечание - С 22 до 120-дневного возраста молодняка применять режим ритмичного варьирования освещения в птичнике, при котором эпицентр освещения перемещается поперек птичника. При этом освещенность ритмично варьирует от 0,4 до 25 лк через каждые 60-70 мин., что достигается переменным автоматическим включением и выключением продольных линий светильников птичника. Например, в начале светового дня включается и работает в течение 20 - 25 мин. первая линия. Затем она выключается при одновременном включении следующей линии и т.д. |

Таблица 6 - Режим прерывистого освещения при выращивании и содержания яичных кур (ВНИТИП) (С - период света, Т - период темноты)

В часах

| Возраст птицы, дней | Племенное стадо | Промышленное стадо |
| --- | --- | --- |
|  | При искусственном осеменении | При совместном содержании кур и петухов |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1-3 | 23С-1Т | 23С-1Т | 23С-1Т |
| 4-7 | 23С-1Т | 23С-1Т | 17С-7Т |
| 8- 10 | 19С-5Т | 19С-5Т | 15С-9Т |
| 11-14 | 19С-5Т | 19С-5Т | 13С-11Т |
| 15-17 | 16С-8Т | 16С-8Т | 11С-13Т |
| 18-21 | 16С-8Т | 16С-8Т | 10С-14Т |
| 22-27 | 14С-10Т | 14С-10Т | 3С-2Т-3С-16Т |
| 28-34 | 12С-12Т | 12С-12Т | 3С-2Т-3С-16Т |
| 35-42 | 10С-14Т | 10С-14Т | 3С-2Т-3С-16Т |
| 43-120 | 3С-2Т-3С-16Т | 3С-2Т-3С-16Т | 3С-2Т-3С-16Т |
| 121-127 | 3С-2Т-3С-16Т | 3С-2Т-3С-14Т-0,5С-1,5Т | 2С-4Т-2С-9Т-1С-6Т |
| 128-134 | 3С-1,5Т-3С-14Т-0,5С-2Т | 3С-2Т-3С-12Т-1С-3Т | 2С-4Т-2С-9Т-1С-6Т |
| 135-141 | 3,5С-1Т-3,5С-12Т-1С-3Т | 3С-2Т-3С-10Т-1,5С-4,5Т | 2С-4Т-2С-9Т-1С-6Т |
| 142 и ст. | 4С-1Т-4С-10Т-1С-4Т | 3С-2Т-3С-9Т-2С-5Т | 2С-4Т-2С-9Т-1С-6Т |
| Примечания 1 При переходе на прерывистое освещение первое включение света в 8 или 9 ч, далее по схеме. 2 В продуктивный период, если персонал не успевает выполнить все виды работ за период освещения, его можно продлить за счет первого и третьего периодов темноты. 3 Переход на следующий этап продолжительности светового или "субъективного" дня производить при достижении птицей нормативной живой массы для данного возраста. |

Таблица 7 - Световой режим для родительского стада бройлеров (ВНИТИП)

| Возраст птицы | Продолжительность светового дня, ч | Освещенность, лк |
| --- | --- | --- |
| недель | дней |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 1-3 | 23 | 25-30 |
|  | 4-7 | 22 | 25 |
|  | 8-10 | 20 | 25 |
| 2 | 11-14 | 18 | 20 |
| 3 | 15-21 | 16 | 15 |
| 4 | 22-28 | 12 | 10 |
| 5-18 | 29-126 | 8 | 5(2,5)* |
| 19 | 127-133 | 9 | 10 |
| 20 | 134-140 | 10 | 10 |
| 21 | 141-147 | 11 | 10 |
| 22 | 148-154 | 12 | 10-15 |
| 23 | 155-161 | 13 | 20 |
| 24 | 162-168 | 13 | 20 |
| 25 | 169-175 | 14 | 20 |
| 26 | 176-182 | 14 | 25-30 |
| 27 | 183-189 | 14-30 | 25-30 |
| 28-36 | 190-252 | 15 | 25-30 |
| 37-42 | 253-294 | 15-30 | 25-30 |
| 43-60 | 295-420 | 16 | 25-30 |
| * - В "голодный" день освещенность снижают до 2,5 лк. |

Таблица 8 - Режим прерывистого освещения бройлеров (ВНИТИП)

| Возраст цыплят, дн. | Общая продолжительность | Время включения | Время выключения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | света | темноты |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1-3 | 2300 | 100 | 000 | 2300 |
| 4-7 | 1700 | 700 | 300 | 2000 |
| 8-10 | 1500 | 900 | 400 | 1900 |
| 11-14 | 1300 | 1100 | 500 | 1800 |
| 15-17 | 1100 | 1300 | 600 | 1700 |
| 18-21 | 1000 | 1400 | 700 | 1700 |
| 22 и | 830 | 1530 | 900 | 1200 |
|  |  |  | 1400 | 1700 |
|  |  |  | 2400 | 230 |
| * - Начиная с 22-дневного возраста и до конца выращивания устанавливается единый световой режим с трехкратным чередованием света и темноты в течение суток |

Таблица 9 - Режим ритмично-варьирующей освещенности при выращивании молодняка яичных кур и бройлеров в клетках (кафедра Зоогигиены МГАВМиБ им. К.И. Скрябина)

| Возраст птицы, дн. | Общая продолжительность, ч | Включение, ч | Выключение, ч | Интенсивность освещения, лк |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | света | темноты |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1-4 | 1700* | 700 | 000 | 1700 | 50-60 |
| 5-10 | 1500* | 900 | 200 | 1700 | 40-45 |
| 11-15 | 1300* | 1100 | 400 | 1700 | 30-35 |
| 16-21 | 1100* | 1300 | 600 | 1700 | 20-25 |
| 22 и более | 900* | 1500 | 800 | 1700 | От 20-25 до 0,4-05 |
| * - длительность светового дня для бройлеров. Примечание - С 22 до 120-дневного возраста молодняка необходимо применять режим ритмичного варьирования освещения, при котором эпицентр освещения перемещается поперек птичника. При этом освещенность ритмично варьирует от 0,4 до 25 лк через каждые 6 - 70 мин, что достигается переменным автоматическим включением и выключением продольных линий светильников. Например, в начале светового дня включается и работает в течение 20-25 мин первая линия. Затем она выключается при одновременном включении следующей линии и т.д. Аналогичный режим применяют при содержании яичных кур родительского и промышленного стад при варьировании освещенности от 0,1 до 30 лк. |

Нормы освещенности для бытовых объектов, не отмеченных в таблице 2, принимают в соответствии с требованиями СНиП 23-05-95.

4.5 При реконструкции освещения зданий, предназначенных для выращивания телят, поросят-сосунов и отъемышей, ремонтного молодняка, содержания производителей (быков или хряков) и свиноматок, в зонах размещения животных с недостаточным естественным освещением (КЕО менее 0,5%) следует предусматривать увеличение искусственной освещенности на одну ступень по шкале освещенности: 30, 40, 50, 65, 75, 100, 125, 150 лк, или использовать искусственное УФ-облучение.

4.6 Дежурное освещение следует предусматривать во всех помещениях, предназначенных для содержания животных.

Светильники дежурного освещения выделяются из числа светильников общего освещения.

В помещениях, предназначенных для содержания животных, они должны составлять 10%, а в родильных отделениях - 15% от общего числа светильников в помещении.

Светильники дежурного освещения следует распределять равномерно по помещению.

4.7 Освещенность проездов на территории сельскохозяйственных предприятий должна быть 0,5 лк.

Таблица 10 - Режим освещения индеек родительского стада (ВНИТИП)

В часах

| Возраст индеек | Продолжительность освещения для самок |
| --- | --- |
| Материнские формы |
| 30-34 нед. | 7-14 |
| 35-46 нед. | 14 |
| 47-55 нед. | 16 |
| Отцовские формы |
| 32-36 нед. | 7-14 |
| 37-46 нед. | 14 |
| 47-52 нед. | 16 |

Световой день для индюков - 15 ч.

Продолжительность светового дня с 7 до 14 ч. увеличивают, прибавляя по 30 мин ежедневно, а на 16-часовое освещение переходят сразу.

Освещенность птичника для самок на уровне кормушек и поилок должна быть 60-100 лк, для самцов 20-30 лк. При содержании несушек в двухъярусных клеточных батареях освещенность на уровне кормушек нижнего яруса должна быть ниже 40 лк, на верхнем ярусе возможно ее увеличение до 80 лк.

Таблица 11 - Режим освещения ремонтного молодняка индеек (ВНИТИП)

| Возраст индюшат, сут | Продолжительность освещения, ч |
| --- | --- |
|  | для самок | для самцов |
| 1-3 | 24 | 24 |
| 4-20 | 24-17 | 24-17 |
| 21-140 (154) * | 14 | 15 |
| 141-210 (155-224) * |  |  |
| * - В скобках для отцовских форм. |

Продолжительность светового дня сокращают с 24 до 17 ч, с 17 до 14-15 ч. и с 14 до 7 ч. постепенно в течение недели. Освещенность на уровне кормушек и поилок в первую неделю жизни индюшат должна составлять 50 лк, вторую и третью - 30, в дальнейшем не ниже 15 лк.

Таблица 12 - Режим освещения ремонтного молодняка индеек кросса "БЮТ-8" (фирма "БЮТ") (ВНИТИП)

| Возраст | Продолжительность освещения в сутки, ч | Освещенность, лк |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Самцы кросса "БЮТ-8" |
| - до 36 ч | 24 и 1 ч темноты | 100 |
| - от 36 ч до 14 нед. | 14 | 50 |
| - от 14 до 25 нед. | 10 или 14 | 25 |
| Самки кросса "БЮТ-8" |
| - до 36 ч | 24 и 1 ч темноты | 100 |
| - от 36 ч до 18 нед. | 14 | 60 |
| - от 19 до 29,5 нед. | 7 | 60 |
| * - Освещенность для самок обоих кроссов и самцов кросса "БЮТ-8" дана минимальная. |

Таблица 13 - Режим освещения индюшат, выращиваемых на мясо (ВНИТИП)

| Показатель | Возраст, нед. |
| --- | --- |
|  | 1 | 2-3 | 4-7 | 8 и старше |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Продолжительность светового дня, ч | 24 | 17 | 14 | 8 |
| Освещенность, лк | 50 | 30 | 15 | 1-2 |

Прерывистое освещение индюшат начинают после традиционного с 6 недельного возраста, чередуя в течение суток 1 ч света и 2 ч темноты (1C-2Т), общая продолжительность освещения составляет 8 ч.

С учетом распорядка рабочего дня можно применять асинхронный режим прерывистого освещения с 8 до 13 ч - 2С-2Т (2 раза), далее - 2С-4Т (2 раза).

Освещенность на уровне кормушек и поилок в первую неделю жизни индюшат составляет 50 лк, во вторую и третью - 30, четвертую-седьмую - 15, далее 1-2 лк.

Таблица 14 - Режим переменного освещения для утят, выращиваемых на мясо, (ВИТИП)

В часах

| Возраст утят, дн. | Общая продолжительность периода освещения | Время включения основного освещения | Время выключения основного освещения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | основного | дежурного |  |  |
| 1-3 | 23-00 | 1-00 | 0-00 | 23-00 |
| 4-7 | 17-00 | 7-00 | 3-00 | 20-00 |
| 8-10 | 15-00 | 9-00 | 4-00 | 19-00 |
| 11-14 | 13-00 | 11-00 | 5-00 | 18-00 |
|  |  |  | 9-00 | 12-00 |
| 15 и более | 9-00 | 15-00 | 14-00 | 17-00 |
|  |  |  | 24-00 | 3-00 |

Таблица 15 - Режим переменного освещения для гусят, выращиваемых на мясо (ВИТИП)

В часах - минутах

| Возраст гусят, дн. | Общая продолжительность периода освещения | Время включения основного освещения | Время выключения основного освещения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | основного | дежурного |  |  |
| 1-3 | 23-00 | 1-00 | 0-00 | 23-00 |
| 4-7 | 17-00 | 7-00 | 3-00 | 20-00 |
| 8-10 | 15-00 | 9-00 | 4-00 | 19-00 |
| 11-14 | 13-00 | 11-00 | 5-00 | 18-00 |
| 15-17 | 11-00 | 13-00 | 6-00 | 17-00 |
| 18-21 | 10-00 | 14-00 | 7-00 | 17-00 |
|  |  |  | 9-00 | 12-00 |
| 22 и более | 8-30 | 15-30 | 14-00 | 17-00 |
|  |  |  | 24-00 | 2-30 |

Таблица 16 - Световой режим для взрослых цесарок (ВНИТИП)

| Возраст, нед. | Продолжительность светового дня, ч | Освещенность, лк |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 28-43 | 16 |  |
| 44-50 | 17 | Во все периоды 20 |
| 51 и старше | 18 |  |

Таблица 17 - Режим прерывистого освещения для ремонтного молодняка цесарок (ВНИТИП)

| Возраст, нед. | Продолжительность светового дня, ч | Возраст, нед. | Освещенность, лк |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1-4 | 20 | 1-2 | 20 |
| от 5 до 10 | 16 | 3-20 | 45 |
| от 11 до 14 | 12 | 21-27 | 20 |
| от 15 до 27 | 8 |  |  |

Таблица 18 - Режим прерывистого освещения для цесарят, выращиваемых на мясо (ВНИТИП)

В часах

| Возраст индюшат, дн. | Общая продолжительность | Время включения освещения | Время выключения освещения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | света | темноты |  |  |
| 1-14 | 2000 | 400 | 400 | 2400 |
| 15-21 | 1900 | 500 | 500 | 2400 |
| 22-28 | 1400 | 1000 | 600 | 2000 |
|  |  |  | 900 | 1200 |
| 29-84 | 900 | 1500 | 1400 | 1700 |
|  |  |  | 2400 | 300 |

Таблица 19 - Режимы освещения перепелов (ВНИТИП)

| Возрастная группа птицы | Продолжительность периода, ч | Освещенность, лк |
| --- | --- | --- |
|  | света | темноты |  |
| Взрослые перепела | 17 | 7 | 25-30 |
| Ремонтный молодняк в возрасте, недель: |  |  |  |
| -1-3 | 24 | - | 30-35 |
| -4-7 | Уменьшение ежедневно до 17 | Уменьшение ежедневно до 7 | 30-35 |
| Молодняк, выращиваемый на мясо в возрасте, недель: |  |  |  |
| -1-3 | 24 | - | 30-35 |
| -4-7 | Сокращение до 17 | Увеличение до 7 | 30-35 |

5 Источники света и светильники

5.1 Для общего освещения помещений основного производственного назначения (содержание скота, птицы и зверей) следует применять лампы накаливания, разрядные источники света низкого давления (люминесцентные лампы типа ЛБ, ЛБР, ЛД).

Для КРС и свиноводства допускается также применение ламп высокого давления (ДРЛ, ДРИ и т.д.), а для помещений подсобного назначения - ламп накаливания.

5.2 Для освещения территорий сельскохозяйственных предприятий, производственных площадок, проездов следует, как правило, применять разрядные источники света (высокого и низкого давления).

Допускается применение ламп накаливания.

5.3 Тип светильников для помещений следует выбирать с учетом характера светораспределения, условий среды и высоты помещения.

Светильники по исполнению должны удовлетворять требованиям ГОСТ 19348-82*.

6 Требования к электрической части осветительных установок

6.1 Категорию электроприемников и обеспечение надежности электроснабжения следует принимать согласно НТПС-88 (п.2.1.)

6.2 При проектировании установок для инфракрасного и ультрафиолетового облучения молодняка сельскохозяйственных животных и птицы следует руководствоваться "Рекомендациями по применению ультрафиолетового облучения в животноводстве и птицеводстве" и "Рекомендациями по инфракрасному обогреву молодняка сельскохозяйственных животных и птиц".

6.3 При проектировании электроустановок в помещениях для содержания птиц следует предусматривать автоматическое управление световым режимом в соответствии с технологической частью проекта.

7 Эксплуатационные требования к проектированию осветительных установок и коэффициент запаса. Техника безопасности

7.1 При проектировании осветительных установок следует вводить коэффициент запаса.

Для помещений коэффициент запаса составляет:

- с разрядными лампами - 1,3;

- с лампами накаливания - 1,15.

Очистка светильников должна выполняться не реже 1 раза в 3 мес.

7.2 Устройства для обслуживания светильников и светопроемов приведены в таблице 20.

Таблица 20 - Средства доступа к светильникам

| Средства доступа | Завод - изготовитель |
| --- | --- |
| Лестницы - стремянки | Новокузнецкий опытный завод электромонтажных изделий |
| Подъемник телескопический ТЭМП-2 |  |
| Подъемник телескопический передвижной ПТП-1 |  |

При высоте верхней части светопроемов и подвеса светильников до 5 м над полом допускается использование приставных лестниц и стремянок.

Помещение для хранения вышедших из строя разрядных ламп следует предусматривать из расчета 2,5 м2 на 1000 ламп, находящихся в эксплуатации.

7.3 Вышедшие из строя люминесцентные лампы и лампы типа ДРЛ, ДНаТ, ДРИ следует вывозить в специализированные места для их уничтожения.

7.4 При эксплуатации электроустановок следует руководствоваться действующими ПТЭ и ПТБ.

Световые режимы в помещениях для содержания птицы даны в соответствии с требованиями "Методических рекомендаций по применению энергосберегающих режимов освещения для сельскохозяйственной птицы".

Приложение А

(обязательное)

Группы административных районов по ресурсам светового климата

| Номер группы | Административный район |
| --- | --- |
| 1 | Республики: Мордовия, Чувашия, Удмуртия, Башкортостан, Татарстан, Саха (Якутия) (севернее 63° с. ш.) Области: Московская, Смоленская, Владимирская, Калужская, Тульская, Рязанская, Нижегородская, Свердловская, Пермская, Челябинская, Курганская, Новосибирская, Кемеровская Края: Красноярский (севернее 63° с. ш.), Хабаровский (севернее 55° с. ш.) Национальные округа: Чукотский |
| 2 | Республики: Коми, Кабардино-Балкария, Северо-Осетинская, Чеченская, Ингушская, Саха (Якутия) (южнее 63° с. ш.), Тува, Бурятия Области: Брянская, Курская, Орловская, Белогородская, Воронежская, Липецкая, Тамбовская, Пензенская, Самарская, Ульяновская, Оренбургская, Саратовская, Волгоградская, Магаданская, Читинская Края: Алтайский, Красноярский (южнее 63° с. ш.), Хабаровский (южнее 55° с .ш.) Национальные округа: Ханты-Мансийский |
| 3 | Республики: Карелия Области: Калининградская, Псковская, Новгородская, Тверская, Ярославская, Ивановская, Ленинградская, Вологодская, Костромская, Кировская Национальные округа: Ямало-Ненецкий, Ненецкий |
| 4 | Области: Архангельская, Мурманская |
| 5 | Республики: Калмыкия, Дагестан Области: Ростовская, Астраханская, Амурская Края: Ставропольский, Приморский |