Фара ручная взрывозащищенная светодиодная ФР-ВС «Экотон-3»

(модернизированная)

Фара ручная взрывозащищенная светодиодная ФР-ВС «Экотон-3» (модернизированная) используется в нефтяной и газовой отраслях промышленности при добыче, переработке и транспортировке нефти и газа в железнодорожных цистернах, нефтеналивных судах, в том числе по трубопроводным коммуникациям (наземным и подземным).

Фара ФР-ВС «Экотон-3» является компактным переносным индивидуальным осветительным прибором, предназначенным для использования во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок согласно ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011). Область применения фары – взрывоопасные зоны, где по условиям эксплуатации возможно образование взрывоопасных смесей газов и паров с воздухом, относящихся к категории взрывоопасности IIA, IIB, IIC и группам взрывоопасности Т1, Т2, Т3, Т4, Т5, Т6. Фара имеет взрывозащищенное исполнение с уровнем «особовзрывобезопасный» с видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь» (ia) по ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011).

Маркировка взрывозащиты по ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011) следующая:                0ExiaIICT6GaX. Фара имеет герметичную неразборную водонепроницаемую оболочку. Климатическое исполнение и категория размещения фары соответствуют группе УХЛ1 по ГОСТ 15150-69. Номинальное значение климатических факторов – по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89, за исключением нижнего значения рабочей температуры окружающего воздуха для исполнения УХЛ1, которое должно быть не ниже минус 20ºС.

Технические  характеристики

- Осевая сила света фары, кандел, не менее…………………………………………………5000

- Угол расхода светового луча 2Ō (0,5), град   ………………………………………………4±1

- Емкость аккумуляторной батареи, мА/ч  …………………………………………………6600

- Среднее время наработки на отказ светодиодов, не менее, час   ………………………50000

- Время непрерывной работы без подзарядки аккумулятора, не менее, час   ………………14

- Максимальное время подзарядки аккумулятора, час  ………………………………………10

- Ресурс аккумулятора, циклов заряд/разряд  ………………………………………………1000

- Габаритные размеры фары, мм: диаметр……………………………………………………120

глубина (с ручкой)……………………………………170

высота (с ручкой)  ……………………………………210

- Масса  фары, не более, кг……………………………………………………………………1,45

- Климатические условия эксплуатации:

- температура окружающей среды, С( ………………………………от  минус 20 до плюс 45

- относительная влажность при температуре 25( С, не более, %……………………………98

- Степень защиты от внешних воздействий, не ниже ………………………………………IР67

- Класс защиты от поражения человека электрическим током ………………………………III

- Гарантийный срок эксплуатации, год  …………………………………………………………2

- Срок службы фонаря, лет  ………………………………………………………………………5

Комплект поставки: фара ФР-ВС, адаптер зарядный сетевой,

ключ для подключения зарядного адаптера,

паспорт, коробка упаковочная.

Изготовитель: ООО ПКФ «Экотон»

141195, Московская область, г. Фрязино,

Заводской проезд, д. 3, корпус 1.

Офис продаж:

107078, г. Москва, пер. Басманный, д. 7

Тел./факс: (495) 230-00-37, 230-00-46, 230-00-48, 230-00-49.

E-mail: mail@ecoton.ru, Http: www.ecoton.ru.