#### Фара ручная  взрывозащищенная светодиодная модернизированная

ФР-ВС М «Экотон-5»

Фара предназначена для использования в качестве индивидуального переносного осветительного прибора в службах безопасности и спасения, в подразделениях МВД, МЧС, в строительном комплексе, в жилищно-коммунальном хозяйстве, в городских коллекторах, на нефтеперерабатывающих производствах, в газовом хозяйстве, на транспорте, на автозаправочных станциях, в службах автосервиса, в потенциально взрывоопасных зонах помещений и наружных установок согласно маркировке. Фара имеет уровень взрывозащиты «повышенная надежность против взрыва». Маркировка взрывозащиты:2ЕхemeIIT5GeХ.

Фара выполнена из ударопрочного пластика в виде цилиндрического корпуса с оригинальной ручкой и имеет герметичную неразборную брызгозащищенную конструкцию. Источником света является светодиодная лампа белого света излучения. Источником питания служит литий-ионная аккумуляторная батарея, которая вместе с элементами защиты и электронной платой управления располагается непосредственно в корпусе фары. Сбоку фары расположено гнездо для подключения зарядного устройства, закрытое круглой заглушкой. Доступ к гнезду осуществляется специальным ключом, с помощью которого выкручивается заглушка. Подзарядка аккумуляторной батареи осуществляется от специального индивидуального сетевого зарядного адаптера. Переносится фара с помощью регулируемого по длине шнурка на кисти руки или на поясном ремне.

Особенности конструкции и техпроцесс сборки обеспечивают фаре герметичность, безопасность и надежность в эксплуатации.

Технические характеристики

- Освещённость, люкс, на расстоянии 1 м……………………………………………………………………2000

- Угол излучения,2(0.5, град…….…………………………………………………………………………………5

- Ресурс светодиодной лампы, час, не менее…..……………………………………………………………50000

- Время непрерывной работы без подзарядки, час, не менее…………………………………………………11

- Время подзарядки батареи, час, не более…..…………………………………………………………………10

- Средний ресурс батареи (кол-во циклов заряд/разряд)…..………………………………………………1000

- Масса фары, грамм, не более……....…………………………………………………………………………400

- Габаритные размеры, мм……………………………………………………………………………85х125х140

- Климатические условия эксплуатации:

- температура окружающей среды, С0……..……………………………………………………от -20 до +45

- относительная влажность при температуре 250С, %…...…………………………………………………98

- Степень защиты от внешних воздействий……………..…………………………………………………IP54

- Класс защиты от поражения человека электрическим током………...……………………………...……III

- Гарантийный срок эксплуатации.….……………………………………………………………………2 года

- Срок службы фары, лет  ………………………………………………………………………………………5

Комплект поставки: фара, адаптер зарядный сетевой

со специальным ключом, паспорт,

коробка упаковочная.

Изготовитель: ООО «ПКФ «Экотон»

141190, Московская область, г. Фрязино,

Заводской проезд, д. 3, корпус 1.

Офис продаж:

107078, г. Москва, пер. Басманный, д. 7

Т/ф:(495) 230-00-37, 230-00-46, 230-00-48, 230-00-49.

E-mail: mail@ecoton.ru, Http: www.ecoton.ru.