ПАСПОРТ

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Взрывозащищённый светильник Светильник  PRIMA Ex PCc E 3G Ex nA  IIC  T6  Gc

Страна производитель – Чешская Республика

Производитель – завод «TREVOS»

Поставщик – ООО «ПРОТРЕЙД», 111123, Москва, шоссе Энтузиастов, дом 56, стр.32, этаж 3, пом.316

- СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Сертификат соответствия № ТС RU C-CZ.АЯ46.В.78603

Серия RU №0488868

- ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| № | Наменование параметра | Параметры |
| --- | --- | --- |
| 1 | Модель | Светильник взрывозащищённый PRIMA Ex PCc E |
| 2 | Напряжение питания , В/Ф/Гц | 230V, 50Hz |
| 3 | Мощность , Вт | 1х36, 1х58, 2х36, 2х58 |
| 4 | Степень защиты | IP65 |
| 5 | Класс изоляции | I |
| 6 | Длина, мм | 1272, 1572 |
| 7 | Ширина, мм | 145 |
| 8 | Высота, мм | 110 |
| 9 | Масса, кг | 3,2 |
| 10 | Предназначен для работы при температуре | От -20 до +40 |
| 11 | Гарантия | Гарантийный срок – 2 года |

- НАЗНАЧЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ

Светильник предназначен для освещения взрывоопасных зон классов 1 и 2 ГОСТ 30852.9 помещений и наружных установок, ГОСТ 30852.13 и других нормативных документов, регламентирующим применение электрооборудования во взрывоопасных зонах (кроме подземных выработок ) в соответствии с маркировкой по взрывозащите. Климатическое исполнение УХЛ2. Взрывоопасные пылевые зоны зона класса 22 ГОСТ IEC 60079-14-2011. Взрывоопасные газовые зоны зона класса 2 ГОСТ IEC 60079-14-2011.

- ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок – 2 года.

- СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ И УПАКОВЫВАНИИ

Взрывозащищённые светильники PRIMA Ex PCc E, соответствуют технической документации ГОСТ Р 51330.0-99, ГОСТ Р 51330.1-99 и признаны годным к эксплуатации.

Реквизиты продавца

ООО «ПРОТРЕЙД»

ИНН 7720473250 КПП 772001001

111123, Москва, шоссе Энтузиастов, дом 56, стр.32, этаж 3, пом.316

Р/с 40702978925350000001 в Приволжский филиал ПАО РОСБАНК

К/с 30101810400000000747

БИК 044525092                                      Генеральный директор Левчук Ю.А.